# 新增SOCKET功能的AT命令说明

作者：周小高 （ neil zhou ）

## AT+NETOPEN   （建立网络连接）

AT+NETOPEN=<参数1>,<参数2>,<IP地址/DOMAIN_NAME>,<端口>

<参数1>： 0：TCP协议

1：UDP协议

<参数2>： 0：IP地址方式访问

1：域名地址方式访问

<IP地址/DOMAIN_NAME>：IP地址/域名地址

<端口>：远程服务器的端口号

AT+NETOPEN=0,0,211.95.85.246,3500   （采用TCP协议类型和IP地址方式访问）

AT+NETOPEN=1,0,211.95.85.246,3500   （采用UDP协议类型和IP地址方式访问）

AT+NETOPEN=0,1,WWW.SINA.COM.CN,3500 （采用TCP协议类型和域名地址方式访问）

AT+NETOPEN=1,1,WWW.SINA.COM.CN,3500 （采用UDP协议类型和域名地址方式访问）

AT+NETOPEN?          (查询当前设置的网络参数)

AT+NETOPEN=?        （查询参数的可选范围）

## AT+NETCLOSE   （关闭网络连接）

AT+NETCLOSE

## AT+DATASEND   （发送数据）

AT+DATASEND=”<DATA>”

<DATA>：发送的数据，数据长度<1K字节。

AT+DATASEND=”1234567890” （其中数据要用双引号括起来）

## AT+NETSTATE  （查询当前网络状态）

AT+NETSTATE?

## AT+AUTORECV （查询和设置自动接收模式）

AT+AUTORECV=1    （打开自动接收模式）

AT+AUTORECV=0    （关闭自动接收模式）

AT+AUTORECV?     （查询当前设置的自动接收模式状态）

AT+AUTORECV=?    （查询自动接收模式的参数可选范围）

模块端显示来自服务器的数据，必须打开自动接收模式。默认为关闭。

## AT+SELFADDR （查询模块自身的IP地址）

AT+SELFADDR? (目前没有实现其实际功能)

## AT+DNQUERY （DNS查询域名对应的IP地址）

AT+DNQUERY=WWW.SINA.COM.CN

## 需要用到的已有AT命令

为了实现PPP上网，必须提前设置PPP上网所需的鉴权用户名和密码，AT+SPC=000000,AT+AINF=CARD,CARD。用户名和密码均设置为CARD.

使用域名连接时，首先必须设置好主次DNS服务器的IP地址AT$QCDNSP和AT$QCDNSS

用于设置主次DNS服务器的IP地址和设置PPP连接所需要的鉴权用户名和密码 ：

- AT$QCDNSP=211.95.1.97   （设置主DNS服务器IP地址）

- AT$QCDNSS=202.106.0.20  （设置次DNS服务器IP地址）

- AT+SPC=000000           （输入修改用户名和密码操作需要的口令）

- AT+AINF=CARD,CARD     (修改PPP网络连接鉴权操作需要的用户名和密码)